vyhodnoceNÍ koncepce

(územně plánovací dokumentace)

z hlediska vlivů NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

podle § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

# Územní plán města Sezemice

DUBEN 2009

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace

(koncepce)

na životní prostředí

podle přílohy ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., v platném znění

v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

na životní prostředí, v platném znění

Územní plán města sezemice

Zpracovatelka vyhodnocení :	RNDr. Irena Dvořáková

Slezská 549, 537 05 Chrudim

tel. : 605 762 872, e-mail : eaudit@seznam.cz

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění :

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí vydáno MŽP ČR dne 16.9.1998 pod č.j. 7401/905/OPVŽP/98, č. autorizace 37755/ENV/06

- osvědčení odborné způsobilosti k posuzování vlivů na veřejné zdraví vydáno MZ ČR 
dne 26.1.2005 pod č.j. HEM-300-2.12.04/36202 (č. 3/2005)

…………………………

razítko a podpis

Datum zpracování :			duben 2009

#### OBSAH

vysvětlení zkratek	4

1. zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni	5

2. údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace	12

3. Charakteristiky životního prostředÍ, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny	27

4.	současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti	30

5.	zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo a životní prostředí	31

6.	porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení, srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení	37

7.	Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí	38

8.	zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení	39

9.	návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní protředí	39

10. netechnické shrnutí výše uvedených údajů	40

Závěr a doporučení	42

Použité podklady a literatura	44

# VYSVĚTLENÍ ZKRATEK

ČHMÚ		Český hydrometeorologický ústav

ČOV		Čistírna odpadních vod

čp.		Číslo popisné

ČSN		Česká státní norma

ČSÚ		Český statistický úřad

DN		Světlost potrubí

EVL		Evropsky významná lokalita

k.ú.		Katastrální území

LBC		Lokální biocentrum

MZ		Ministerstvo zdravotnictví

MZem		Ministerstvo zemědělství

MŽP 		Ministerstvo životního prostředí

NO2		Oxid dusičitý

NOx		Oxidy dusíku

NRBK		Nadregionální biokoridor

p.č.		Parcelní číslo

Pk		Pardubický kraj

PM10		Suspendované částice, frakce 10 µm

RBC		Regionální biocentrum

RBK		Regionální biokoridor

RS		Regulační stanice

SO2		Oxid siřičitý

ÚP		Územní plán

ÚPD		Územně plánovací dokumentace

ÚPSÚ		Územní plán sídelního útvaru

ÚSES		Územní systém ekologické stability

VKP		Významný krajinný prvek

VTL		Vysokotlak

VÚC		Velký územní celek

ZÚJ		Základní územní jednotka

Nejsou uvedeny všeobecně známé a běžně používané zkratky – např. fyzikální jednotky.

# 1. zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni

Název koncepce :	Územní plán města sezemice

Předkladatel : 	Město Sezemice

Adresa městského úřadu : Husovo nám. 790. 533 04 Sezemice

IČ : 00274241

Kontakt : tel. - 466 741 011; e-mail - mesto@sezemice.cz

Oprávněný  zástupce : Bohuslav Kopecký, starosta města

Projektant :		Ing. arch. Pavel Mudruňka

Sídlo : Palackého 207, 533 04 Sezemice

Pracoviště : Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice

Kontakt : tel. - 466 531 823, e-mail - mudrunkap@volny.cz

Pro město Sezemice nebyly zpracovány územně analytické podklady, podkladem pro návrh zadání sloužily zpracované průzkumy a rozbory územního plánu.

Z průzkumů a rozborů vyplývají tyto požadavky na území :

Vyváženost rozvoje funkčních složek

- návrh rozvoje funkční složky bydlení v Sezemicích směrem západním, severním a východním

- návrh rozvoje výrobní sféry pouze v prostoru mezi stávající výrobní plochou a obchvatem silnice I/36 a dále jako barieru mezi obchvatem a obytnou zástavbou

- prostor pro sport a rekreaci situovat do plochy mezi mlýnským náhonem a Loučnou

- větší využití rekreačního potenciálu území

- vymezit plochu pro základní školu v západní části rozvojových ploch

- ostatní části navrhovat jako výlučně obytné s možností drobného podnikání

- řešit veřejná prostranství

- zkvalitnění služeb pro turistiku a cestovní ruch

Ochrana přírody a krajiny

- vymezení ochranného pásma nadregionálních biokoridorů

- upřesnění regionálního biokoridoru Loučná a odstranění kolize se zástavbou

- vyřešení kolize záplavového území s rozvojovými plochami v centru města a stávající zástavbou části Dražkov a Lukovna

- ochrana přírodního charakteru návrší na západním okraji města

Doprava

- vymístění průtahu I/36 z centra města

- vymístění průtahu silnice II/298 z centra města

- návrh systému cyklostezek

- návrh posílení dopravní přístupnosti nové výstavby mezi Sezemicemi a Počaply nad Loučnou

- řešení zásobování výrobního závodu  Vč. tiskárna mimo Husovo náměstí

- řešení zásobování výrobní plochy na jihovýchodním okraji města

- návrh řešení nedostatku parkovacích míst v centru města

Infrastruktura

- řešení likvidace splaškových vod v místních částech Lukovna, Dražkov, Kladina,  Velké Koloděje, Počaply

- posílení čerpací stanice splaškových vod  v severní částí Sezemic

- řešení odvedení dešťové vody z rozvojových ploch Veská

- návrh nového umístění regulační stanice plynu

- návrh řešení konfliktu bezpečnostního pásma VTL plynovodu s rozvojem města

Město se bude rozvíjet jako svéprávný celek.

Preferována bude obytná funkce. Návrh bude směřovat k funkčnímu a dopravnímu propojení jednotlivých částí.

Hlavním požadavkem, limitujícím možnost vyváženého rozvoje, je vymístění dopravy z centra města, zejména realizací obchvatu silnice I/36 a následně obchvatu silnice II/298.

Přeložka II/298 bude navržena s minimálním počtem sjezdů do obytného území.

Propojena bude obytná zástavba v prostoru Počapelských chalup a Zámostí. Hlavní rozvoj obytné zástavby bude směřován severně od řeky Loučné směrem na Počaply, Lukovnu, Býšť a Časy. Tyto plochy budou navrženy pro bydlení městského typu s hlavní funkcí rodinného bydlení. Ucelené plochy pro výstavbu bytovou budou navrženy ve vazbě na sídliště Dukla.

Přehodnoceno bude zařazení ploch venkovského bydlení ve městě na bydlení městského typu.

V nových plochách zástavby bude řešeno umístění páteřní komunikace od silnice na Býšť k silnici na Kunětice, a to dle možností podél bezpečnostního pásma VTL plynovodu.

Rozvoj obytné zástavby v části Veská bude severním i jižním směrem. V části navazující na Dětské centrum Veská bude rozvojová plocha pro sociální výstavbu. V jižním směru budou řešeny plošné požadavky na retenční nádrž dešťové vody pro území.

Zástavba části Malé Koloděje bude přehodnocena na plochy bydlení. Rozvojové plochy mezi Malými a Velkými Kolodějemi budou po předchozím zhodnocení ochrany před záplavovými vodami navrženy k propojení obytnou zástavbou.

Výrobní plochy budou navrženy v návaznosti na výrobní plochy v Zámostí směrem k obchvatu silnice I/36 a dále podél této komunikace. Budou řešeny v etapách tak, aby byly plochy přiléhající k silnici realizovatelné až po jejím vybudování.

V koncepci krajiny bude kladen důraz kromě zachování produkční složky na realizaci funkčních prvků územního systému ekologické stability, zejména v části nadregionálního biokoridoru K 73 a K 74. Posouzena bude možnost proložení krajiny údolní nivy řeky Loučné příčnými remízky s funkcí zadržení záplavové vlny. K zalesnění je navržena plocha mezi lesem a budoucím obchvatem silnice I/36.

Z hlediska krajinného rázu bude řešena ochrana návrší na západním okraji Sezemic u Počapel před koncentrovanou zástavbou. Kromě toho bude zástavba koncipována tak, aby nebyly narušeny hodnotné pohledové osy od Počápelských chalup na Kunětickou horu a od Časů na hřbitovní kapli.

Řešené území města Sezemice tvoří 7 katastrálních území – k.ú. Sezemice nad Loučnou, Dražkov nad Labem, Kladina, Lukovna, Počaply nad Loučnou, Velké Koloděje, Veská.

Předkládané vyhodnocení vlivů na životní prostředí je zaměřeno na následující rozvojové lokality, poněvadž tyto plochy zakládají rámec pro umístění záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a mohly by mít vliv na životní prostředí v zájmovém území :

| 1. | Obchvat I/36 |
| --- | --- |
| 2. | Z15, Z16, Z17 – výroba lehká |
| 3a) | Plavební kanál, včetně Z24, Z25 |
| 3b) | Rekreační plocha, včetně Z24, Z25 |
| 4. | Z14 – rozšíření plochy pro sport |
| 5. | Obchvat silnice II. třídy (připojení k I/36) |
| 6. | Obchvat silnice III. třídy |
| 7. | Z55 – golfové hřiště |
| 8 | Z56 – fotovoltaická elektrárna |
| 9. | VX – bioplynová stanice |

Z hlediska vstupů a výstupů, obvykle hodnocených při posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, je možné v tomto případě koncepci posoudit jen rámcově, protože v současné době nejsou zatím stanoveny přesné parametry projektovaných záměrů, které budou nebo by na hodnocených plochách mohly být realizovány, resp. pouze jsou k dispozici návrhy možných řešení, a to nikoliv ve všech případech.

U ostatních lokalit je vyhodnocení možného vlivu na životní prostředí bezpředmětné, a to s ohledem na jejich způsob funkčního využití (plocha bydlení, zahrada).

Město Sezemice leží v Pardubickém kraji, ve vzdálenosti cca 5 km východně od města Pardubice.

Město má samostatný městský úřad.

Na řešeném území je platný územní plán z roku 1995. V době platnosti územního plánu bylo zpracováno VI změn, ve kterých došlo k zásadnímu rozšíření zastavitelného území. Vzhledem k rozsahu změn a potřebě koncepčně řešit celé území bylo přistoupeno ke zpracování nového územního plánu (současně byla respektována i zásadní změna legislativy a metodiky zpracování územního plánu).

Sezemice - základní data

status : 					město

obec (NUTS* 5) : 				CZ0532 575640

okres (NUTS* 4) : 				Pardubice (CZ0532)

kraj (NUTS* 3) : 				Pardubický (CZ053)

obec s rozšířenou působností : 		Pardubice

obec s pověřeným obecním úřadem : 	Pardubice

katastrální výměra : 				2 215 ha

počet obyvatel : 				3 431 (k 31.12.2007)

nadmořská výška : 				236 m n.m.

počet katastrů : 				7

počet územně technických jednotek :  	7

počet částí obce : 				7

* Normalizovaná klasifikace územních celků v České republice.

Posuzované území je součástí správního území Pardubického kraje.

Územně plánovací dokumentace není z hlediska priorit rozvoje a navržených trendů směřování území v rozporu s ÚP VÚC Pardubického kraje.

Z územního plánu VÚC Pardubického kraje vyplývají tyto závazné prvky :

- silnice I/36 a její přeložka (přeložka zapracována v platném územním plánu a bude respektována)

- dopravní přivaděč od průmyslové zóny Černá za Bory k silnici I/36 (dotýká se pouze jižního okraje řešeného území)

- silnice II/298 (v územním plánu bude navržena přeložka napojení silnice II/298 na novou trasu I/36 tak, aby neprocházela centrem Sezemic)

- do k.ú. Velké Koloděje částečně zasahuje návrhová trasa komunikace R 35

- vrchní vedení elektro VN 110 kV – V 1174 a V 1173

- trasa VTL plynovodu

- nadregionální biokoridor řeky Labe K 72, biokoridory K 73 a K 74 s ochranným pásmem (biokoridor K 74 byl upřesněn V. změnou územního plánu města, biokoridor K 73 je nutno upřesnit v rámci nového územního plánu stejně jako vymezení ochranných pásem)

- regionální biokoridor řeky Loučné (v územním plánu je schválena stávající podoba biokoridoru a navazující regionální a lokální biocentra, nový návrh regionálního biokoridoru je třeba upřesnit a zapracovat do nového územního plánu)

- EVL – ptačí oblast podél řeky Labe

- ochranné pásmo kulturní památky Kunětická hora

- návrh vodních cest na řece Labi

- významná rozvojová plocha nadmístního významu pro podporu lidských zdrojů v části Počaply (sportovní centrum) – bude zřejmě v dalších materiálech Pk vypuštěna

- navržený vodovodní řad od Rokytna

Návrh koncepce ÚP města Sezemice není v rozporu ani s Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod 2007 – 2013. Koncepce zahrnuje kraj Liberecký, Královéhradecký a Pardubický. Globálním cílem je dosažení kvality života obyvatel regionu srovnatelné s vyspělými regiony Evropy prostřednictvím zvýšení jeho konkurenceschopnosti a atraktivity pro investice. Cílem je vyvážený rozvoj regionu využívající existující potenciál, respektující zásady trvale udržitelného rozvoje, sociální stability a ochrany životního prostředí.

Z programové části dokumentu Program rozvoje Pardubického kraje lze pro řešené území zdůraznit tyto prvky :

- prosperující ekonomika

(Sezemice jsou ve spádové oblasti významného ekonomického centra regionu města Pardubic)

- kvalitní územně technické podmínky

(město je napojeno na veškerou dostupnou infrastrukturu; dluh zůstává v místních částech zejména v oblasti odkanalizování, celostátním problémem je kvalita dopravní sítě a přístupnost vyšší dopravní infrastruktury – významným posunem v této oblasti bude vybudování silnice R 35 a jejího přivaděče)

- kvalita života a životního prostředí

(podmínky pro kvalitní život ve městě jsou z většiny hledisek optimální; příměstské bydlení v dobré dopravní dostupnosti od regionálního centra s kvalitou venkovského bydlení je poškozováno zejména dopravním průtahem silnice I/36 a zhoršenou kvalitou ovzduší (dopravními zplodinami)

Řešená koncepce je v souladu s navrženými cíli v problémovém okruhu „Životní prostředí“ Programu rozvoje Pardubického kraje :

### Problémový okruh : Životní prostředí

1.	Specifický cíl - Zlepšovat kvalitu složek životního prostředí.

Opatření  Ž 1.1	Ochrana vodních zdrojů a revitalizace říčních systémů.

Opatření  Ž 1.2	Snižování emisí a imisí ze středních a malých zdrojů znečišťování ovzduší.

Opatření  Ž 1.3	Snižování hlukové zátěže obyvatel.

2.	Specifický cíl - Snižovat produkci odpadů, zajišťovat ekologicky neškodné nakládání s odpady a odstraňovat škodlivé látky z životního prostředí.

Opatření  Ž 2.1	Zavádění principů ”čistší produkce”, omezení produkce odpadů, zefektivnění separace, využívání a recyklace odpadů a omezení skládkování.

Opatření  Ž 2.2	Řešení problematiky starých ekologických zátěží životního prostředí včetně skládek.

3.	Specifický cíl - Chránit a revitalizovat krajinu.

Opatření  Ž 3.1	Ochrana přírody a krajiny.

4.	Specifický cíl - Zvyšovat ekologické vědomí a odpovědnost obyvatel.

Opatření  Ž 4.1	Realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty obyvatel, rozvoj informačních systémů o ŽP a podpora zavádění enviromentálních manažerských systémů.

5.	Specifický cíl - Účinně monitorovat stav vybraných složek životního prostředí.

Opatření  Ž 5.1	Pravidelný monitoring stavu ŽP.

Posuzovaná koncepce je také v souladu s principy, opatřeními a návrhy dalších krajských koncepcí se vztahem k životnímu prostředí (příp. s nimi není v rozporu) jako jsou :

- Program snižování emisí Pardubického kraje

- Program zlepšení kvality ovzduší Pardubického kraje

- Územní energetická koncepce Pardubického kraje na životní prostředí

- Koncepce protipovodňové ochrany Pardubického kraje

- Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje

- Krajská koncepce hospodaření s odpady

- Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje

Navrhovaný územní plán nekoliduje s územně plánovacími dokumentacemi sousedních celků – města Pardubice, obcí Kunětice, Dříteč, Rokytno, Časy a Dašice.

# 2. údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace

### přírodní podmínky

Geomorfologie, geografie

Město Sezemice se nachází asi 5 km východně od města Pardubice, v rovinaté - zemědělsky využívané a málo lesnaté krajině, v nadmořské výšce 236 m.

Z hlediska regionálního geomorfologického členění České republiky (Demek, 1987) je zájmové území součástí geomorfologické provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, geomorfologického celku Východolabská tabule, podcelku Pardubická kotlina a okrsků Sezemická brána (sever), Holická tabule (výběžek ve směru na Časy) a Kunětická kotlina (střední a jižní část).

Území je převážně rovinné, jen ve střední části mírně kopcovité. Nadmořská výška se pohybuje od 220 m n.m. v nejníže položených partiích v nivě Labe po 245 m n.m. v linii hřbetu táhnoucího se severně od obce Počaply, Kladina k lesu Pustina a dále na východ.

Geologie

Z hlediska širší geologické stavby leží území v oblasti tvořené druhohorními a čtvrtohorními geologickými útvary, které jsou součástí Českého masivu. Na jejich geologické stavbě  se podílejí křídové slíny, vápnité i nevápnité nivní uloženiny a terasy z převážně kyselého materiálu.

Pedologie

Vývoj půd byl ovlivněn zejména  geologickými podmínkami – na vápnitých slínech  vznikly půdy typu rendzin, na vápnitých nivních uloženinách lužní půdy, bez většího glejového procesu pak půdy nivní. Na  terasách z převážně kyselého materiálu půdy drnové nebo hnědé.

Hydrologie

Hydrologicky spadá území do povodí řeky Labe, která tvoří jeho západní hranici a určuje veškeré vodní poměry sledovaného území; Labe přijímá zleva významnější přítoky – Brodecký potok, odvodňující severní část území, odpad Labská od rybníku Labská a recipient Loučná, procházející v upraveném korytu zemědělskou krajinou středem  území v délce cca 5 km.

Loučná napájí Sezemický náhon a náhon Halda – krajinářsky významné toky díky bohaté doprovodné zeleni. Území je protkáno hustou sítí vodních toků a melioračních svodnic, s malým spádem, které jsou dotovány převážně povrchovou a drenážní vodou. Největší vodní plochou je rybochovný rybník Labská cca 1,5 km SV od Sezemic  o rozloze 22 ha.

Řeky Labe a Loučná jsou významným vodním tokem podle vyhlášky MZem 
č. 470/2001 Sb., v platném znění.

Kvalita vody je podstatným způsobem znečišťována komunálním znečištěním přilehlé zástavby a nezanedbatelně i průmyslovými objekty v povodí a zemědělským využitím okolních pozemků. Průtoky v tocích se řádově pohybují v m3/s, dle koncentrací znečišťujících látek lze kvalitu vody charakterizovat dle ČSN 75 7221 na tř. II. - III..

Zájmové území se nachází v základním povodí Labe, dílčím povodí řeky Loučné. Oba toky zásadním způsobem ovlivňují rozvoj řešeného území.

Tabulka 1 : Jednotlivá povodí

| Tok | Číslo hydrolog. pořadí | Plocha povodí | Správce toku |
| --- | --- | --- | --- |
| Labe | 1 - 01 - 01 - 001 | 4 300,51 km2 | Povodí Labe, s.p. |
| Loučná | 1 - 03 - 02 - 001 | 624,27 km2 | Povodí Labe, s.p. |

PRŮTOKY

Údaje o kvantitativních vlastnostech Labe jsou z nejbližšího hlásného profilu (kategorie A) – Němčice, staničení 250,3 km, provozovatel stanice ČHMÚ Hradec Králové, umístění profilu u mostu silnice Němčice - Dříteč, pravý břeh (aktualizace 01/2007) :

Tabulka 2 : Průtoky v Labi

| N-leté průtoky | Q1 | Q5 | Q10 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m3/s) | 231 | 411 | 495 | 699 | 793 |

Průměrný roční stav – 128 cm

Průměrný roční průtok – 46,2 m3/s

Údaje o kvantitativních vlastnostech Loučné jsou z nejbližšího hlásného profilu (kategorie A) – Dašice, staničení 7,2 km, provozovatel stanice ČHMÚ Hradec Králové, umístění profilu pod mostem na severním okraji obce, pravý břeh (aktualizace 03/2006) :

Tabulka 3 : Průtoky v Loučné

| N-leté průtoky | Q1 | Q5 | Q10 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m3/s) | 15,4 | 37,0 | 49,0 | 82,9 | 100 |

Průměrný roční stav – 94 cm

Průměrný roční průtok – 3,79 m3/s

Loučná má v profilu nad ústím do Labe lichoběžníkové částečně upravené koryto s kapacitou cca Q20 – Q50; Labe má převážně přirozené, místně upravené koryto s kapacitou obdobnou. Oba toky vytvářejí záplavové území.

Podle hydrogeologického členění území ČR spadá zájmová oblast do hydrogeologického rajónu 436 – „Labská křída“. Regionálně významným kolektorem podzemní vody jsou cenomanské vrstvy na bázi svrchnokřídových sedimentů České křídové pánve. Jejich mocnost je značně proměnlivá v závislosti na průběhu podloží a na tektonických poměrech. Kolísá od několika metrů po max. 70 m. S ohledem na hloubku uložení tohoto bazálního křídového kolektoru a omezeným možnostem jeho dotace ze zájmového prostoru není tento kolektor významný. Křídové sedimenty v nadloží cenomanu, tedy sedimenty spodního a svrchního turonu, mají velice omezené, převážně puklinové zvodnění a díky svému horninovému charakteru s převažujícími jílovci a slínovci mají funkci hydrogeologického izolátoru. Výskyt významnější akumulace podzemní vody a jejího proudění v těchto sedimentech je prakticky vázaný na tektonicky porušené horninové partie a zvětralé přípovrchové vrstvy.

Z vodohospodářského hlediska nespadá zájmové území do chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Klimatologie

Dle klimatického členění ČR (Quitt, 1971) leží zájmové území v teplé klimatické oblasti T2 - ta se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou. Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem 8,5 °C. Maximální roční teploty se vyskytují v průběhu července a srpna (dlouhodobý průměr kolem 18 °C), minimální pak v lednu (cca -2 °C). Srážkový úhrn ve vegetačním období je 350 – 400 mm.

Převažující směry větru v lokalitě jsou podle četnosti západní a severozápadní, představují 15,4, resp. 9,9 % časového fondu v roce. Bezvětří zaujímá 30,7 % časového fondu v roce. Stabilitní klasifikace v dané lokalitě pro pět tříd stability ovzduší : I. superstabilní (11,5 %), II. stabilní (23,0 %), III. izotermní (26,1 %), IV. normální (29,5 %), V. labilní (9,8 % časového fondu v roce). Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 39,5 %, vítr o rychlostech 2,5-7,5 m/s v 23,7 % a vítr nad 7,5 m/s v 6,1 % časového fondu v roce.

| Tabulka 4 : Větrná růžice |  | SEZEMICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Směr | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | CALM |
| % | 7.30 | 4.91 | 4.51 | 6.98 | 11.70 | 8.62 | 15.40 | 9.90 | 30.68 |
| h/r | 639 | 430 | 395 | 611 | 1025 | 755 | 1349 | 867 | 2688 |
| h/< | 14.2 | 9.6 | 8.8 | 13.6 | 22.8 | 16.8 | 30.0 | 19.3 | 59.7 |
| m/s |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem |
| 1.7 | 7.97 | 6.75 | 6.89 | 7.81 | 10.41 | 8.28 | 12.29 | 9.86 | 70.22 |
| 5 | 2.43 | 1.53 | 1.23 | 2.28 | 4.24 | 3.12 | 5.64 | 3.23 | 23.70 |
| 11 | 0.74 | 0.47 | 0.23 | 0.73 | 0.89 | 1.06 | 1.31 | 0.65 | 6.08 |
| Celkem | 11.14 | 8.75 | 8.35 | 10.82 | 15.54 | 12.46 | 19.24 | 13.74 | 100.00 |

Celková růžice :

KVALITA OVZDUŠÍ

Nejbližší monitorování kvality venkovního ovzduší v předmětném území je prováděno přímo v Sezemicích – na stanici č. 1346 (ČHMÚ), která je umístěna na okraji obce, na hřišti u řeky. Stanice je reprezentativní v okrskovém měřítku (0,5 – 4 km) a je charakterizována jako stanice pozaďová, venkovská, přírodní.

Lokalizace této stanice je následující :

- zeměpisné souřadnice	50° 3( 41.54( sš; 15° 51( 1.71( vd

- nadmořská výška		222 m n.m.

Přehled stavu znečištění ovzduší SO2 na stanici č. 1346 – Sezemice :

V roce 2007 dosahovalo denní maximum hodnoty 7,1 (g/m3 (20.12.2007), 98% Kv = 6,2 (g/m3. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 3,0 (g/m3 (1. čtvrtletí), a 1,1 (g/m3 (4. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace byla 1,6 (g/m3.

Přehled stavu znečištění ovzduší NO2 na stanici č. 1346 – Sezemice :

V roce 2007 dosahovalo denní maximum hodnoty 83,2 (g/m3 (26.1.2007), 98% Kv = 29,3 (g/m3. Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 13,0 (g/m3 (1. čtvrtletí), 11,4 (g/m3 (2. čtvrtletí), 12,8 (g/m3 (3. čtvrtletí) a 15,0 (g/m3 (4. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace byla 13,1 (g/m3.

Přehled stavu znečištění ovzduší PM10 na stanici č. 1346 – Sezemice :

Denní maximum v roce 2006 dosahovalo hodnoty 172,0 (g/m3 (29.1.2006), 98% Kv = 90,0 (g/m3. Hodnota 36. nejvyšší naměřené 24-hodinové koncentrace v roce 2006 byla 54,0 (g/m3 (15.3.2006). Hodnoty čtvrtletních průměrných koncentrací byly 44,1 (g/m3 (1. čtvrtletí) a 24,5 (g/m3 (2. čtvrtletí), hodnota roční průměrné koncentrace byla 32,9 (g/m3.

V roce 2006 byl na měřící stanici č.1346 překročen stanovený 24-hodinový imisní limit (50 (g/m3) 44x, hodnota 24-hodinového imisního limitu zvýšená o mez tolerance (55 (g/m3) byla překročena 44x za rok 2006.

Výsledky za rok 2007 jsou značně neúplné.

Tabulka 5 : Imisní situace – stanice 1346 Sezemice

| Látka | Rok | IMISNÍ SITUACE koncentrace [µg.m-3] |
| --- | --- | --- |
|  |  | čtvrtletní | roční průměr | denní maximum (datum) | hodinové maximum (datum) |
|  |  | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q |  |  |  |
| SO2 | 2007 | 3,0 | - | - | 1,1 | 1,6 | 7,1 (20.12.2007) | - |
| NO2 | 2007 | 13,0 | 11,4 | 12,8 | 15,0 | 13,1 | 83,2 (26.1.2007) | - |
| PM10 | 2006 | 44,1 | 24,5 | - | - | 32,9 | 172,0 (29.1.2006) | - |
|  | 2007 | - | 23,2 | - | 28,3 | - | - | - |

Kromě uvedených škodlivin nejsou na stanici měřeny koncentrace dalších látek. Zdrojem informací je ročenka ČHMÚ zveřejněná na internetových stránkách - www.chmi.cz.

Pro posouzení úrovně znečištění ovzduší v předmětné lokalitě lze rovněž použít hodnoty uvedené v rozptylové studii zpracované v rámci návrhu Krajského programu snižování emisí Pardubického kraje.

Rozptylová studie hodnotila stávající stav prezentovaný rokem 2001. Do výpočtu byly zahrnuty všechny zdroje typu REZZO 1, 2, 3 a 4 z Pardubického kraje a zdroje ze sousedních krajů v pásmu minimálně 5 km od hranice kraje.

Z obrázku, kde je uvedeno pole maximálních hodinových koncentrací pro výchozí stav (rok 2001), lze pro řešené území zjistit imisní koncentrace NO2 v rozmezí 20,1 – 50,0 (g/m3; roční imisní koncentrace NO2 lze odečíst na úrovni 15,1 – 30,0 (g/m3.

Imisní údaje dalších látek, které by byly relevantní pro dokladování pozaďové imisní situace v zájmové oblasti, nebyly ve zmíněné rozptylové studii sledovány.

Pro vyjádření imisní situace základních znečišťujících látek lze použít také modelované hodnoty publikované ČHMÚ - odečty z map (zdroj informací : www.chmi.cz), které jsou ovšem zatíženy značnou nepřesností :

- pole roční průměrné koncentrace NO2			≤ 26 µg/m3 (2007)

- pole roční průměrné koncentrace PM10			> 20 - 30 µg/m3 (2007)

- pole roční průměrné koncentrace SO2			≤ 8 µg/m3 (2007)

- pole roční průměrné koncentrace benzenu			≤ 2 µg/m3 (2007)

- pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu		> 1 - 2 ng/m3 (2007)

Území stavebního úřadu - Městského úřadu Sezemice, nespadá do vymezené oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (na základě dat za rok 2007), tak jak bylo zveřejněno ve sdělení č. 1 ve Věstníku MŽP ČR z února 2009. Na 1,1 % území však došlo k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren.

Fytogeografie a fytocenologie

Podle biogeografického členění (Culek, 1996) je oblast řazena do bioregionu 1.8 Pardubický, fytogeograficky se jedná o termofytikum 15 c Východní Polabí, Pardubické Polabí.

Původní vegetační kryt tvořily dle rekonstrukční geobotanické mapy ve sníženinách podél vodních plocha vodotečí luhy a olšiny (sv. Alno-Padion), ve vyvýšených partiích směrem na Časy dubohabrové háje (sv. Carpinion betuli) s ostrůvky acidofilních doubrav  (sv. Quercion robori-petraeae) i teplomilných subxerofilních doubrav (sv. Potentillo-Quercetum.) V jižní části území v prostoru Bělobranské dubiny jsou na vátých píscích klimaxovými společenstvy borové doubravy (sv. Pino-Quercetum). Zastoupen 2. vegetační stupeň (bukodubový), okrajově v nejteplejších polohách 1.VS (dubový). Původní lesy byly při osidlování z velké části přeměněny na zemědělskou půdu.

Systém stability krajiny, chráněná území, ochranná pásma

Z hlediska ekologické stability představuje sledovaná oblast (orientačně) území s nízkou ekologickou stabilitou, kde převažují zemědělsky intenzivně využívané plochy, plochy zastavěné a území technické infrastruktury; podle využití ploch se jedná o zemědělskou krajinu (87 % výměry katastrálního území je orná půda).

## Přehled o struktuře půdního fondu (údaje k 31.12.2007, ČSÚ) :

rozloha k.ú. Sezemice – celkem 2 215 ha

zemědělská půda		1 761 ha

z toho :	orná půda  	1 529 ha

zahrady       	70 ha

sady		9 ha

louky       	153 ha

lesní půda         		199 ha

vodní plochy			77 ha

zastavěné plochy		54 ha

ostatní plochy			125 ha

V blízkosti řešeného území, resp. tvoří jeho západní hranici, se nachází lokalita soustavy NATURA 2000 – evropsky významná lokalita „Orlice a Labe“ – kategorie přírodní rezervace / přírodní památka.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění se zde vyskytují :

- jedna přechodně chráněná plocha

- významné krajinné prvky dané ze zákona

- prvky systému ekologické stability

Zatím zde tedy není vyhlášeno žádné zvláště chráněné území, nejsou zde evidovány registrované významné krajinné prvky ani vyhlášen přírodní park.

Přechodně chráněná plocha  Písečný přesyp Vesecký kopec

- k.ú. Veská, p.č. 369/15, výměra 0,6917 ha

Ojedinělý typ písečného přesypu bez vegetačního krytu v místě bývalé pískovny s těžbou vátých písků Veská, biotop  mimo jiné zvláště chráněných druhů brouků Calosoma inquisitor, Cicindela arenaria viennensis a Cicindela campestris zařazených v kategorii ohrožené.

Přechodně chráněná plocha je vyhlášena do 31.12.2008, do tohoto termínu by měla být Krajským úřadem Pk vyhlášena jako zvláště chráněné území.

Významnými krajinnými prvky ze zákona (§ 3, písm. b zákona č.114/1992 Sb., v platném znění) jsou zde všechny lesy, mokřady, vodní toky, údolní nivy a rybníky.

- rybník Labská : významná zoologická lokalita, narušená nevhodnou úpravou vodního režimu a obhospodařováním navazujících luk Bělobranská dubina; floristicky velmi významná lokalita  vzácných druhů psamofytní  a lesní vegetace na podkladu vátých písků

##### Územní systém ekologické stability  (ÚSES)

Podle § 4 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, zajišťuje vymezení systému ekologické stability uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivého působení na okolní méně stabilní části krajiny a na vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

Regionální a nadregionální systém

Územní systém ekologické stability respektuje územně technickou dokumentaci Regionální a nadregionální ÚSES ČR (MMR a MŽP ČR,1996). Jako výchozí je respektován VÚC Pardubický kraj s následným upřesněním prvků RÚSES (EKOTOXA 2007, 2008). V řešeném území je vymezena hustá síť uvedených prvků ÚSES regionálního a nadregionálního významu.

- NRBK K 73 Labe – tvoří západní hranici řešeného území od Dražkova po Počaply, při soutoku s Loučnou je vymezeno RBC 967 Halda

Za regionální biokoridory jsou v území vymezeny dva významné levostranné přítoky Labe :

- RBK 1281 Loučná – upravený tok procházející střední částí území a napájející významné náhony (Halda, Sezemický náhon)

- RBK Brodecký potok (s vloženým RBC 9006, nově vymezeným těsně za hranicí řešeného území)

Rekonstruované fyziotypy aktuální vegetace jsou v celé délce biokoridorů i biocenter bylinná vodní a pobřežní vegetace, mokřadní a pobřežní křoviny a lesy a hydrofilní a mezofilní trávníky.

- NRBK K 74 (typ mezofilní hájový) upřesněný v rámci V. změny ÚPSÚ Sezemice, trasa vedena severně od Sezemic od Labe zemědělskými pozemky a Kabáteckým lesem k rybníku Labská, ve východní části opět zemědělskými a lesními pozemky  přechází na k.ú. Časy

NRBK K 74 má vymezeno ochranné pásmo (v neměnné vzdálenosti 2 km od osy NRBK), pro které nejsou ze zákona stanoveny žádné ochranné podmínky.

Lokální systém

Územní systém ekologické stability byl na řešené území zpracován jako součást většího územního celku v roce 1992 (Státní meliorační správa Praha, ÚTO Hradec Králové). ÚSES byl následně aktualizován dle ÚTP R-NR ÚSES a zapracován do ÚPSÚ Sezemice.

Na lokální úrovni je ÚSES doplněn lokálním biokoridorem vedeným zemědělskými a lesními pozemky JV od Sezemic, kontaktní s RBK Loučná. A dále krátký úsek spojovacího lokálního biokoridoru podél severní strany rybníku Labská s napojením na NRBK 74.

ÚSES byl dále doplněn interakčními prvky - zejména liniovými prvky v území (cesty, meze, drobné svodnice, mimolesní zeleň...) - funkčními, či těmi, které je nutné založit (většinou formou ozelenění).

Celková plocha prvků ÚSES v zájmovém území činí cca 213 ha, z toho je cca 144 ha funkčních či částečně funkčních a 69 ha je nutné založit.

Některé prvky ÚSES jsou ohroženy antropogenními vlivy (chatové kolonie, vliv imisí na lesní porosty, zemědělská činnost, skládky aj.).

ÚSES je nutné v návrhové části ÚPD upřesnit a koordinovat s rozvojovými lokalitami obcí a jižním obchvatem města (RBC 967, LBC 10,11, 12, 15).

### Kulturně-historická charakteristika, sídelní a demografické parametry

Sezemice patří k nejstarším sídlištím Pardubického kraje. Osídlování území dnešních Sezemic a jejich blízkého okolí bylo ovlivněno polohou u toků řek Labe a Loučné, po jejichž březích vedly kupecké stezky.

O pradávném osídlení svědčí četné archeologické nálezy. Na území města bylo nalezeno pohřebiště z období únětické kultury a sídliště s pohřebištěm z období kultury lužické. V Lakovně byla odkryta sídliště a pohřebiště z doby lužické a slezskoplatěnické kultury. Z Počapel pocházejí nálezy z mladší doby kamenné a ve Velkých Kolodějích byly objeveny bronzové hřivny.

Nejstarší písemná zpráva o Sezemicích pochází až z roku 1227. Je jí závěť šlechtice Kojaty, kterou odkázal tehdy již farní ves Sezemice cisterciáckému klášteru v Sedlci u Kutné Hory. Důležitým obdobím pro rozšíření osady byla druhá polovina 13. století, kdy zde byl založen ženský cisterciácký klášter Panny Marie. Neměl však dlouhého trvání, byl vypálen husity v roce 1421, a to i s farním kostelem Nejsvětější Trojice. Kostel byl obnoven a po řadě přestaveb a přístaveb se zachoval do dnešní doby. Sezemický klášter však obnoven nebyl a dnes se již přesně neví, kde stál. Po zániku kláštera nastala pro Sezemice doba temna. Městečko střídalo majitele a postupně upadalo. Obrat nastal v letech 1491 až 1559, kdy byly Sezemice v držení Pernštejnů. Mezi plnoprávná města monarchie byly však zařazeny až v roce 1834.

Významnou historickou stavbou Sezemic je kostel Nejsvětější Trojice. Dokladem toho, že je vybudován na pozůstatcích starobylého kostela, je raně gotický systém vazby barevně polévaných cihel na části dnešní kostelní zdi. Jen málo církevních památek u nás se může pochlubit podobnou středověkou stavební zajímavostí. Vedle gotických kostelních kaplí, z nichž kaple sv. Antonína pochází ze 14. století, zaujme rozsáhlá chrámová loď s barokním interiérem z druhé čtvrtiny 18. století. Pozoruhodnou stavbou je rovněž nedaleko stojící dřevěná osmiboká zvonice zbudovaná v první polovině 16. století, s nejstarším a největším zvonem z roku 1553. Sezemice se pyšní i několika krásnými štíty domů postavených ve stylu selského baroka.

Tabulka 6 : Nemovité kulturní památky

| Číslo rejstříku | Stav | Sídelní útvar | čp. | Památka | Umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27594 / 6-5193 | S | Sezemice |  | klášter, archeologické stopy | širší okolí kostela |
| 21034 / 6-2139 | S | Sezemice |  | kostel Nejsvětější Trojice |  |
| 19252 / 6-2147 | S | Sezemice |  | socha sv. Jana Nepomuckého | Husovo nám. |
| 26244 / 6-4658 | S | Sezemice |  | vodovodní přivaděč - akvadukt | Na Zmince |
|  | 0 | Sezemice | čp.14 | venkovská usedlost |  |
|  | 0 | Sezemice | čp.15 | venkovská usedlost |  |
| 27165 / 6-2145 | S | Sezemice | čp.63 | měšťanský dům | Pernštejnská |
| 54245 / 6-2146 | Y | Sezemice | čp.89 | měšťanský dům | Pernštejnská |
| 14678 / 6-2144 | S | Sezemice | čp.92 | měšťanský dům | nám. |
| 37364 / 6-2141 | S | Sezemice | čp.94 | měšťanský dům | Husovo nám. |
| 15675 / 6-2142 | S | Sezemice | čp.98 | měšťanský dům | Husovo nám. |
| 34354 / 6-2143 | S | Sezemice | čp.438 | měšťanský dům | Husovo nám. |
| 20850 / 6-2139 | S | Sezemice | čp.? | fara |  |
| 21228 / 6-2174 | S | Veská |  | krucifix | při zvoničce |

Vysvětlení stavu památky :

S - památkově chráněné

Y - navrženo k památkové ochraně

O - památková ochrana zrušena

SOUČASNOST

Sezemice nemají pouze bohatou minulost. Mění se v moderní město, které nabízí možnosti bytové výstavby. Nezapomíná ani na seniory, pro které jsou k dispozici dva plně obsazené domy s pečovatelskou službou. Pro využití volného času je zde bohatá nabídka činností prostřednictvím oddílů a klubů působících v mnoha sportovních zařízeních. Svou činnost obnovil také ochotnický divadelní spolek J. K. Tyl. Ze Sezemic je možno podnikat nenáročné pěší nebo cyklistické túry na dominantu zdejšího kraje, Kunětickou horu, k soutokům místních řek a říček, k akvaduktům, anebo vyrazit na výlet do nedalekých Pardubic či Holic.

Sezemice jsou součástí mikroregionu „Svazek obcí Loučná“, společné plány se týkají zejména řešení cyklistických stezek a odkanalizování obcí.

Tabulka 7 : Vybrané statistické údaje za ZUJ -  Sezemice (ČSÚ, údaje k 31.12.2007)

| Hospodářská činnost | Počet podnikatelských subjektů celkem | 809 |
| --- | --- | --- |
|  | Z toho nejvíce : |  |
|  | Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství | 222 |
|  | Průmysl | 153 |
|  | Ostatní obchodní služby | 142 |

Průjezd městem je realizován zejména po frekventované silnici I/36 Pardubice – Holice, dále po komunikaci II/298 směr Býšť a  III/29810 směr Dříteč.

Výsledky sčítání dopravy v roce 2005 na silnici I/36 jsou následující :

- v úseku č. 5-2130 Pardubice, konec zástavby – zaústění 298

T 	celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel  		1 949 vozidel / 24 hod.

O 	celoroční průměrná intenzita osobních vozidel  		9 241 vozidel / 24 hod.

M 	celoroční průměrná intenzita motocyklů 			71  vozidel / 24 hod.

S 	celoroční průměrná intenzita všech vozidel  		11 261 vozidel / 24 hod.

- v úseku č. 5-2120 zaústění 298 – zaústění 2989

T 	celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel  		1 195 vozidel / 24 hod.

O 	celoroční průměrná intenzita osobních vozidel  		4 607 vozidel / 24 hod.

M 	celoroční průměrná intenzita motocyklů 			16  vozidel / 24 hod.

S 	celoroční průměrná intenzita všech vozidel  		5 818 vozidel / 24 hod.

INFRASTRUKTURA

##### Zásobování vodou

Zájmové území města Sezemice je součástí skupinového vodovodu Pardubice - Sezemice - Dašice. Skupinový vodovod je propojením s vodovodem Pardubice součástí  Vodárenské soustavy Východní Čechy.

Vlastní Sezemice jsou zásobovány samostatným zásobovacím řadem DN 400, který dále pokračuje směr Dašice (DN 300) a Rokytno (DN 300).

Ze Sezemic jsou zásobovány ještě Veská, Koloděje, Lukovna a Dražkov. Lukovna a Dražkov jsou napojeny řadem DN 150, Kladina řadem DN 110 odbočujícím z řadu DN 300 do Dašic. Malé Koloděje a Veská jsou napojeny řadem DN 160.

##### Kanalizace

Koncepčně je v Sezemicích vybudována jednotná kanalizace. V zástavbě je vybudován systém jednotných stok, které postupně po odlehčení svádějí odpadní vody od obyvatelstva ke třem čerpacím stanicím.

Centrální čerpací stanice čerpá odpadní vody z celých Sezemic výtlakem DN 200 PVC do městské kanalizační sítě města Pardubice.

Hlavní kmenová stoka A po pravém břehu Loučné (DN 500 – 400) je v současné době kapacitně naplněna a v souvislosti s málo kapacitní shybkou pod Loučnou (2xDN 200) působí při větších odtocích kapacitní problémy. Tuto skutečnost lze částečně kompenzovat  doplnění odlehčení do Mlýnského potoka. Obdobně sběrač B (DN 400) je v současné době kapacitně přetížen.

Ve východní části území jsou přes zástavbu nevhodně převáděny balastní a drenážní vody z východních svahů nad zástavbou.

Místní části jsou řešeny pouze částečně krátkými úseky jednotné kanalizace do místních vodotečí. V místní části Veská je řešena oddílná kanalizace s přečerpáním do Sezemic, ostatní místní části čistí odpadní vody v septicích s přepadem do místní kanalizace, domovních ČOV, popř. je akumulují v jímkách na vyvážení.

##### Zásobování elektro

Řešeným územím prochází vrchní vedení VVN 1173 a 1174 z elektrárny Opatovice s odbočkou na rozvodnu Pardubice sever. Vrchní vedení o napětí 110 kV je provedeno holými vodiči a je postaveno s ochranným pásmem 15 m od krajního vodiče, což v znamená pruh cca 38 m. Z rozvodny Pardubice sever je napájena linka 965, která zásobuje elektrickou energií většinu trafostanic v řešeném území, resp. jeho severní část.

Jižní částí prochází vrchní vedení VN 849, které napájí trafostanice v místních částech Veská, Velké Koloděje; severní částí VN 965, které  napájí trafostanice v částech Dražkov, Lukovna, Počaply, Kladina, Sezemice. Vrchní vedení o napětí 35 kV je provedeno holými vodiči a je postaveno s ochranným pásmem 10 m, čímž značně omezuje výstavbu. V případě náhrady zemním kabelovým vedením nebo vedením izolovanými vodiči je toto ochranné pásmo sníženo na 1 m, resp. 2 m a toto omezení je značně redukováno.

##### Zásobování plynem

V současné době procházejí při západním okraji Sezemic dva VTL plynovody DN 300 a DN 500, přivedené z Černé za Bory. Oba plynovody jsou provozovány na tlakové úrovni PN 25 a jsou vedeny směrem na Hradec Králové.

Z VTL plynovodu DN 300 PN 25 je severovýchodně od Sezemic u obce Lukovna provedena VTL odbočka DN 150 PN 25 pro cihelnu Časy a ZD Sezemice – Kladina.

Dále byla při severozápadním okraji obce Sezemice vybudována VTL plynovodní přípojka DN 100 PN 25, která je napojena na VTL plynovod DN 300 PN 25. Tato VTL plynovodní přípojka přivádí zemní plyn do VTL regulační stanice plynu Q = 1200 m3(n)/hod, která je umístěna nedaleko zástavby při severozápadním okraji obce Sezemice. Tato VTL RS, která je již kapacitně téměř bez rezerv zásobuje zemním plynem obec Sezemice a dále lokality Počápelské Chalupy, Počaply, Lukovnu, Dražkov a Kladinu. V současné době je místní plynovodní síť pro stávající zástavbu kapacitně plně vyhovující a přenosově je schopna zajistit i určitý nárůst spotřeby zemního plynu ve výhledových lokalitách.

Z hlediska nových rozvojových ploch umístěných při severozápadním okraji Sezemic bude nutné řešit navýšení výkonu stávající VTL RS. Pro maximální využití této lokality bude nutné provést přemístění VTL RS Sezemice do bezpečnostního pásma stávajícího VTL plynovodu DN 300 PN 25. Poté bude možné zbylou část VTL plynovodní přípojky DN 100 PN 25 vyrušit a do nového zastavitelného území přivést STL plynovodní rozvody, které by území omezovali pouze ochranným pásmem (1 m na obě strany potrubí).

Dále byla z VTL plynovodu DN 500 PN 25 v západním směru od místní části Veská vybudována  VTL plynovodní přípojka DN 80 PN 25 pro VTL RS Veská Q = 200 m3(n)/hod. Tato VTL RS byla v roce 2004 zrekonstruována, s tím, že byl její výkon navýšen na Q = 1200 m3(n)/hod. VTL RS plynu Veská je v současné době zdrojem zemního plynu pro obec Veská a dále pro lokality Malé a Velké Koloděje, Staročernsko a Malolánské.

Celý systém této plynofikace je provozován společností VČP Net s.r.o. Hradec Králové. V současné době je veškerá plynovodní síť v těchto dotčených lokalitách kapacitně plně vyhovující s tím, že je dimenzována tak, aby byla schopna pokrýt případný další nárůst odběru zemního plynu.

##### Staré ekologické zátěže - skládky

Skládka Dražkov

Byla určena pro stavební suť a hlínu na pozemcích p.č. 346/5, část 343/2, 382/1. Na skládku bylo uloženo cca 1 000 tun. Skládka byla ukončena a rekultivována.

Skládka Lukovna

Skládka byla určena pro stavební suť a inertní materiál, byl zde však ukládán i komunální odpad. Skládka byla na pozemcích p.č. 479/1, 479/3, 479/4, 479/7, 457/1, 480/1, 480/13, 480/74, 480/9, 479/5. Skládka byla ukončena v roce 1990. Na skládce bylo nutno monitorovat únik možných výluhů nebezpečných látek. Skládka je dlouhodobě stabilizovaná.

Skládka Počaply

Na skládce byl v neznámém rozsahu ukládán tuhý komunální odpad. Skládka byla na pozemcích p.č. 86/21, 382/31, 382/24, 388, 389, 409. Ukládání odpadů probíhalo v 60-tých a 70-tých letech. Byla ukončena roku 1972.

## Předpokládaný vývoj stavu životního prostředí v dotčeném území bez uplatnění koncepce :

Neuplatnění koncepce v podstatě pouze zachová aktuální stav životního prostředí dotčeného území, přičemž ovšem rezignuje na možnost funkce v území co nejlépe zkoordinovat, konkrétně z hlediska životního prostředí především rezignuje na možnost :

- navrhnout rozvoj výrobní sféry pouze v prostoru mezi stávající výrobní plochou a obchvatem silnice I/36 a dále jako barieru mezi obchvatem a obytnou zástavbou

- vymezit ochranné pásmo nadregionálních biokoridorů

- upřesnit regionální biokoridor Loučná a odstranit kolize se zástavbou

- vyřešit kolize záplavového území s rozvojovými plochami v centru města a stávající zástavbou části Dražkov a Lukovna

- ochránit přírodní charakter návrší na západním okraji města

- vymístit průtah silnice I/36 z centra města

- vymístit průtah silnice II/298 z centra města

- řešit zásobování výrobního závodu  Vč. tiskárna mimo Husovo náměstí

- řešit zásobování výrobní plochy na jihovýchodním okraji města

- řešit likvidaci splaškových vod v místních částech Lukovna, Dražkov, Kladina,  Velké Koloděje, Počaply

- posílit čerpací stanici splaškových vod  v severní částí Sezemic

- řešit odvedení dešťové vody z rozvojových ploch Veská

Především nevymístění průtahů komunikací I/36 a II/298 z centra Sezemic považuji za významně negativní faktor, který by i nadále limitoval možnost vyváženého rozvoje města a přispíval k znečištění ovzduší nad míru únosného zatížení (suspendovanými částicemi PM10) i k nadměrné hlukové zátěži.

# 3. Charakteristiky životního prostředÍ, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny

Oblasti, které by mohly být návrhem koncepce dotčeny, jsou krajinný ráz a půdní a vodní poměry (v lokalitě Z14).

KRAJINNÝ RÁZ

V současné době nejsou známy parametry objektů a architektonické řešení plánovaných staveb. Případné negativní působení by mohly vyvolat objekty v plochách pro podnikání (lehkou výrobu) Z15, Z16, Z17, a to v případě, že by architektonické řešení nerespektovalo ráz zástavby v území a budovy byly výrazně dominantní – hmotově či výškově.

Reakci z pohledu krajinného rázu (faktorů pohody) by mohla způsobit i plánovaná stavba na lokalitě Z56 - fotovoltaická elektrárna. Jedná se o zařízení, které v současné době může vyvolávat negativní emoce. Výrazné negativní ovlivnění krajinného rázu je však nepravděpodobné. Lokalita bude lemována plochou zeleně (ochrannou a izolační). Ta bude využita pro osázení střední a vyšší zeleně odpovídající přirozené skladbě v okolí pro zapojení plochy do krajiny.

půdní a vodní poměry

Možné ovlivnění půdních a vodních poměrů přichází v úvahu v lokalitě Z14, což je prostor pro sport a rekreaci.

Umístění rozvojové plochy navazuje na stávající areál fotbalového klubu. Využívány jsou dvě fotbalové hřiště, soutěžní s tribunou. Součástí areálu je budova šaten a technické zázemí. Rozvojová plocha je zařazena do plochy OS – občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení. V návrhu se předpokládá umístění plošných sportovních hřišť a ploch, které nebudou zhoršovat odtokové poměry v území a nebudou hrozit velké materiálové škody v případě občasné záplavy. Jako variantní je navrženo zachovat část podél mlýnského náhonu pro výstavbu občanské vybavenosti, případně s kombinací bydlení a zahradu v souladu s platným územním plánem.

Nepředpokládá se celoplošné zpevnění sportovišť ani výstavba objektů, proto se významně nezmenší území vhodné pro zasakování srážkové vody a vody z tání sněhu.

Součástí projektů bude řešení zasakování srážkových vod (nebo vyloučení jejich zdržení na jednotlivých pozemcích), aby se nemohl neúměrně zvýšit povrchový odtok nebo zatížení dešťové kanalizace. U parkovišť je s ohledem na možnou kontaminaci preferováno zachycování dešťových vod do lapolů nebo odvádění na ČOV.

PLOCHA OBCHVATU SILNICE I/36

Koncepcí dotčená část území, kterou je nutné se zabývat především z hlediska ochrany životního prostředí, je bezesporu navržená plocha obchvatu silnice I/36 (a okolní pozemky).

Nejzatíženějšími komunikacemi v řešené oblasti jsou silnice I/36 a II/298. Tyto komunikace tvoří v Sezemicích dopravně závadnou křižovatku.

Návrh obchvatu města vychází z odstranění tohoto kritického místa a trasa je převzata z ÚP VÚC Pardubického kraje. Trasa je vedena jihovýchodně od Sezemic, odklon silnice I/36 je navržen pravotočivým obloukem před Počápelskými chalupami a křižovatkou s původní I/36, následuje levotočivý oblouk s křižovatkou se silnicí III/2983 na Černou za Bory a křižovatka se silnicí III/32243 na část Veská, potom je přímý úsek s mostními objekty přes Loučnou a Zadní Lodrantku, na konci přímého úseku křižovatka se silnicí III/32251 směr Kladina a pravotočivý oblouk jižně a rovnoběžně od stávající I/36 směrem na východ. Zde končí řešené území. Na původní trasu se obchvat napojí až za obcí Časy.

Možné střety s chráněnými zájmy :

Nejsou předpokládány. Naopak nerealizace obchvatu by znamenala další prohlubování negativního působení emisí z dopravy, hluku, problémů s bezpečností provozu, včetně nepříznivého ovlivňování faktorů pohody v území.

V červnu 1999 byla zpracována dokumentace o vlivu záměru „Silnice I/36 – obchvat Sezemice“ na životní prostředí (TRANSCONSULT s.r.o., Hradec Králové), řešitelem byl Ing. Novotný, osvědčení MŽP ČR č.j. 10133/1180/OPVŽP/04, v září 2000 bylo vydáno souhlasné stanovisko k záměru.

Posuzovány byly 2 varianty, rozhodující vlivy na životní prostředí vzniklé vedením obchvatu ve variantách A a B byly porovnávány včetně nulové varianty ve stejném časovém horizontu.

Závěrem je konstatováno, že navrhovaná stavba bude mít pozitivní vliv na zdraví značného počtu obyvatel žijících v Počápelských chalupách, Sezemicích i Časech, obyvatel zatížených emisemi a hlukem z dopravy v území se značným rizikem dopravních nehod, přičemž nelze předpokládat významnější zvýšení zdravotních rizik obyvatel Kladiny za předpokladu realizace doporučených nápravných, preventivních a kompenzačních opatření.

Také nelze předpokládat při realizaci navržených opatření nadměrné vlivy na povrchovou a podzemní vodu, na flóru a faunu. Celková reakce ekologického systému bude únosná.

Na základě celkového posouzení vlivů stavby na životní prostředí je stavba navržena k realizaci – v doporučené trase : od začátku obchvatu po křížení se silnicí II/2983 Sezemice – Černá za Bory ve variantě A, od tohoto křížení po konec obchvatu ve variantě B.

Varianta doporučená v dokumentaci EIA je v podstatě shodná s variantou obchvatu I/36 navrženou v předkládaném územním plánu města Sezemice.

Relevantním opatřením k prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků na prostředí je zejména požadavek na zpracování podrobné hlukové studie se zpřesněním polohy, rozměrů a vzhledu protihlukových zdí a valů.

# 4.	souČasné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti

V řešeném území se nacházejí následující prvky vyžadující zohlednění v územně plánovací dokumentaci za účelem ochrany životního prostředí :

- prvky ÚSES – NRBK K 73, NRBK K 74, RBC 967 Halda, RBK 1281 Loučná, RBK Brodecký potok, LBC 10, 11, 12 a 15

- přechodně chráněná plocha Písečný přesyp Vesecký kopec

- VKP – lesy, mokřady, vodní toky, údolní nivy, rybníky (neevidované významné krajinné prvky)

- rybník Labská

- Bělobranská dubina

Uvedené prvky jsou respektovány v konceptu ÚP města Sezemice.

V koncepci krajiny je kladen důraz kromě zachování produkční složky na realizaci funkčních prvků územního systému ekologické stability, zejména v části nadregionálního biokoridoru K 73 a K 74. Posouzena je možnost proložení krajiny údolní nivy řeky Loučné příčnými remízky s funkcí zadržení záplavové vlny. K zalesnění je navržena plocha mezi lesem a budoucím obchvatem silnice I/36.

Z hlediska krajinného rázu je řešena ochrana návrší na západním okraji Sezemic u Počapel před koncentrovanou zástavbou. Kromě toho je stanoven požadavek na koncipování zástavby tak, aby nebyly narušeny hodnotné pohledové osy od Počapelských chalup na Kunětickou horu a od Časů na hřbitovní kapli.

V zájmovém území se nenachází lokalita soustavy NATURA 2000 (podle § 45a – c, § 45e zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění), která by mohla být významně ovlivněna uplatněním územního plánu.

Z ochranných pásem a dalších chráněných území se v řešeném území vyskytují :

- ochranné pásmo letiště

- záplavové území řeky Labe

- záplavové území řeky Loučná

- chráněné ložiskové území Časy (ložisko cihlářské hlíny)

- tzv. zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., v platném znění

Uvedené prvky jsou opět zapracovány v konceptu územního plánu.

# 5.	zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant územně plánovací dokumentace na obyvatelstvo a životní prostředí

V konceptu ÚP jsou navrženy dílčí varianty, které z hlediska ekologického posouzení nemají význam.

Charakteristika vlivů navrhovaných rozvojových ploch pro podnikatelskou činnost a infrastrukturu je uvedena v následujícím přehledu – zvlášť vlivy na obyvatelstvo a zvlášť vlivy na jednotlivé složky životního prostředí (z důvodu absence konkrétních údajů je charakteristika pouze obecná) :

předpokládané VLIVY NA OBYVATELSTVO

Z hlediska veřejného zdraví by v případě navrhovaného funkčního využití předmětných ploch (především ploch pro lehkou výrobu, obchvaty komunikací, bioplynovou stanici) mohl být problémovým faktorem zejména hluk a imisní situace ovzduší.

Emise znečišťujících látek do ovzduší a hlučnost ze stacionárních zdrojů lze poměrně snadno legislativně limitovat. Za předpokladu, že v navržených lokalitách budou realizovány záměry s funkčním využitím tak, jak s tím počítá koncept územního plánu a budou dodržovány emisní limity, je možné se značnou dávkou jistoty tvrdit, že i imisní limity v prostoru obytné zástavby budou dodržovány. Dokazování tohoto předpokladu však bude muset být součástí oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Potřebné je také dostatečně zdůvodnit nutnost provedení záměru a dokladovat, že technologie bude BAT a příspěvek emisí bude na minimální úrovni.

V některých případech (u záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii I a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení) musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví MZ ČR. Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném vlivu nepříznivých faktorů na zdraví obyvatel, než je možné pouhým srovnáním  intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami dle legislativy; limitní hodnoty jsou někdy kompromisem mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví.

Především však u mnoha látek, pro které nejsou stanoveny úřední limity, je tato metoda jediným způsobem, jak zhodnotit závažnost a přípustnost jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany zdraví.

Součástí rozptylových a hlukových studií by měla být v odůvodněných případech i doprava – uvažována by měla být frekvence, skladba dopravních prostředků, ale i parkování v klidu. Neodmyslitelný je tento požadavek v případě obchvatů silnic.

Vlivy aktivit v posuzovaných rozvojových plochách na ovzduší a akustickou situaci je možné považovat obecně spíše za méně významné až nevýznamné se zdůrazněním přínosu stavby „Silnice I/36 – obchvat Sezemice“, který byl deklarován v dokumentaci EIA záměru :

„Navrhovaná stavba bude mít pozitivní vliv na zdraví značného počtu obyvatel žijících v Počápelských chalupách, Sezemicích i Časech, obyvatel zatížených emisemi a hlukem z dopravy v území se značným rizikem dopravních nehod, přičemž nelze předpokládat významnější zvýšení zdravotních rizik obyvatel Kladiny za předpokladu realizace doporučených nápravných, preventivních a kompenzačních opatření.“

MOŽNÁ OPATŘENÍ K OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ :

Minimalizace hlukové zátěže

Nejpodstatnější vliv na snížení hladiny hluku má vzdálenost mezi zdrojem hluku a sledovaným místem. Například, pokud se vzdálenost měřeného místa od zdroje hluku zdvojnásobí ze 7 na 14 m, naměřené hodnoty hluku v tomto místě poklesnou o 6 dB(A). Pokud se vzdálenost zdesetinásobí, hluk poklesne o 20 dB(A). Útlum hluku ve volném prostoru je dán jen zvětšující se vzdáleností. V reálném prostředí dochází ke ztrátám (útlumům) hluku ještě vlivem absorbce ve vzduchu, vlivem mlhy, deště nebo sněhu, vlivem větru, atmosférické turbulence a přízemního efektu. Hodnoty intenzity hluku lze snížit realizací protihlukových opatření – preferována jsou opatření na zdrojích, časté jsou však  i instalace protihlukových stěn a zemních valů.

Minimalizace vlivu znečištění ovzduší

V případě imisí v ovzduší není vztah mezi vzdáleností a sledovaným referenčním bodem zdaleka tak jednoznačný jako u hluku. Příměsi znečišťující ovzduší mohou ovlivnit nejen lokality nalézající se v bezprostřední blízkosti emisních zdrojů, tedy tzv. oblasti impaktní, ale mohou zasahovat i oblasti relativně málo znečištěné, situované ve značné vzdálenosti od zdrojů znečištění ovzduší, a to v důsledku dálkového přenosu znečišťujících látek, při kterém látky v atmosféře obsažené mohou být prouděním přenášeny na značné vzdálenosti (řádově stovky a tisíce kilometrů).

Důležitý nástroj pro posouzení vlivu stávajících nebo plánovaných zdrojů na kvalitu ovzduší v zájmových lokalitách představují složité modelové výpočty transportu a rozptylu znečištění v atmosféře.

Vzdálenost a také převažující směry větrů v oblasti budou jistě hrát svoji roli v případě zapáchajících látek, které by případně mohly být emitovány z budoucích provozoven v rozvojových plochách. Při posuzování jednotlivých záměrů bude třeba dokladovat, že vnášení pachových látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nepřesáhne míru způsobující obtěžování obyvatelstva. Budou počítány předpokládané koncentrace v obytné zástavbě a porovnávány s imisními limity a dalšími doporučujícími hodnotami (čichový práh, práh postřehu *).

* Mez postřehu je hodnota zaručující, že pokud jí není dosaženo, nebude imisní zatížení látkou postřehnutelné, tudíž zdroj nebude „cítit“. Mez postřehu je rovna ½ čichového prahu (EMINGER 2004).

Sociálně-ekonomické aspekty zájmového území budou posuzovanou koncepcí ovlivněny významně pozitivně – zejména vytvořením pracovních míst v nových firmách.

Předpokládané vlivy na životní prostředí

Vzhledem k dosud nestanoveným potřebným detailům záměrů v posuzovaných rozvojových plochách je možné budoucí vlivy pouze předběžně odhadnout. Míra možného ovlivnění provozovanými činnostmi bude záviset především na charakteru a technickém řešení té které plánované aktivity a na výsledném dopravním zatížení lokality.

Ovlivnění ovzduší bude záviset především na spektru emitovaných látek, samozřejmě také na jejich koncentraci / množství, dále i na způsobu vytápění budoucích objektů. Vzhledem k povinnosti dodržovat emisní limity dané legislativními předpisy (a dodržování prokazovat), a také možnosti plynofikace lokality, lze očekávat vlivy spíše méně významné až nevýznamné. Při konkrétním posuzování budoucího záměru bude třeba věnovat pozornost zejména emisím NOx a dalším dopravním zplodinám, ale také jiným znečišťujícím látkám podle charakteru technologie.

Velice citlivou otázkou bude zcela jistě problematika případných emisí zapáchajících látek – např. zejména u záměru na výstavbu bioplynové stanice. Působení pachových látek nemá přímý vliv na zdraví lidí, ale je bezesporu nepříjemné a obtěžující. Potřebné je zvažovat případné spolupůsobení s jinými aktivitami v území, např. zemědělskými provozy.

Z pohledu zásobování vodou je město vybaveno skupinovým vodovodem Pardubice - Sezemice – Dašice. Pro další výhledové rozšiřování bude stávající vodovodní síť vyhovovat a v případě potřeby bude v nezbytném rozsahu doplňována novými řady a přípojkami.

V Sezemicích je vybudována jednotná kanalizace. V zástavbě je vybudován systém jednotných stok, které postupně po odlehčení svádějí odpadní vody od obyvatelstva ke třem čerpacím stanicím. Místní části jsou řešeny pouze částečně krátkými úseky jednotné kanalizace do místních vodotečí. V místní části Veská je řešena oddílná kanalizace s přečerpáním do Sezemic, ostatní místní části čistí odpadní vody v septicích s přepadem do místní kanalizace, domovních ČOV, popř. je akumulují v jímkách na vyvážení.

Stávající odkanalizování je vyhovující. Pro výhledový stav bude podle potřeby do míst nové obytné a podnikatelské zástavby v nezbytném rozsahu kanalizace doplněna potrubím stok, šachtami, objekty a přípojkami, a to vždy s ohledem na stav, druh a kapacitu stávající kanalizační sítě. Z hlediska odtoku srážkových vod bude stav před a po realizaci koncepce prakticky totožný s tím, že u záměrů podnikatelského charakteru lze navíc předpokládat adekvátní technické řešení daného problému (retenční nádrže, zasakovací objekty apod.) a v místech možné kontaminace zpevněných ploch instalaci zařízení na záchyt znečištění (lapoly).

Technologické odpadní vody z nových průmyslových objektů budou muset splňovat limity Kanalizačního řádu pro vypouštění do městské kanalizace, v případě nadměrně znečištěných vod bude vyžadováno jejich předčištění na požadovanou úroveň (odpovídající tzv. nejlepší dostupné technice). Krajním řešením v případě malého objemu technologických odpadních vod je nakládání s nimi jako s kapalným odpadem v režimu zákona o odpadech nebo odvážení na externí ČOV. Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod v oblasti je možné považovat za nevýznamný (pochopitelně za předpokladu dodržování podmínek správce kanalizace pro vypouštění odpadních vod).

Zábor půdy pro zamýšlené aktivity je možné z hlediska charakteru ploch i velikosti označit za málo významný. Při dodržení standardních opatření při nakládání se závadnými látkami není třeba předpokládat významnější vliv na půdu.

Lokálně (základy staveb) bude do hloubky cca 3 m (u rozsáhlejších podnikatelských záměrů možná až 5 m) mechanicky narušeno horninové prostředí, což se však dá považovat za ovlivnění nevýznamné.

Hluková situace ve sledovaném území bude realizací koncepce ovlivněna v závislosti na konkrétním záměru a vyvolané dopravě. Nutností bude zajistit úroveň hlučnosti ze stacionárních zdrojů v souladu s právními předpisy, důležitá bude v tomto případě konkrétní vzdálenost budoucích zdrojů hlučnosti na rozvojových plochách od chráněných prostorů obytné zástavby.

Změna akustické situace v chráněném venkovním prostoru nejbližší zástavby by mohla být po provedení výpočtů v hlukové studii hodnocena jako středně významná – zejména vlivem dopravy.

Nedílnou součástí posuzování obchvatů silnic budou návrhy protihlukových opatření – valů, zdí apod. Provoz nového záměru bude možný po dokladování splnění hygienických limitů hluku (v chráněném venkovním prostoru) – ať již výpočty nebo měřením.

Bude potřebné zvažovat plánované záměry také z hlediska možného vzniku vibrací, příp. záření - při splnění legislativních předpisů by toto působení na životní prostředí nemělo být významné.

Vzhledem k umístění posuzovaných rozvojových lokalit a navrženého funkčního využití lze za nevýznamné považovat i vlivy koncepce na biotopy, flóru a faunu. Součástí přípravy stavby golfového hřiště (lokalita Z55) i obchvatů komunikací bude jistě biologický průzkum.

Při dodržení obecných podmínek pro výstavbu bude málo významný i vliv koncepce na krajinný ráz území (zvláště v širším kontextu). Konkrétní posouzení je opět možné až v rámci samostatného hodnocení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, kdy již budou známy parametry objektů a architektonické řešení plánovaných staveb.

Vlivy na hmotný majetek se nepředpokládají.

Z výše uvedeného vyplývá, že při posuzování konkrétní aktivity v posuzovaných rozvojových lokalitách bude nutné klást pozornost zejména na :

- popis zvolené technologie a porovnání s tzv. nejlepší dostupnou technikou v daném oboru

- zajištění opatření k předcházení vlivů na životní prostředí

- volbu typu a účinnost technického řešení zařízení na záchyt emisí do životního prostředí (do ovzduší, do vod a hlučnosti)

- bezpečnost provozu a protihavarijní zajištěnost

- předpokládanou četnost jednotlivých typů dopravních prostředků a velikost parkoviště

Z hlediska možného ovlivnění podzemních vod a chemismu biotopů v okolí by rizikovou událostí v prostoru rozvojových ploch mohla být případná rozsáhlejší havárie, spojená s únikem ropných produktů nebo jiných nebezpečných chemických látek a přípravků, příp. odpadních vod nebo kapalných odpadů kategorie „N“. Ohrožení může obecně přinést i rozsáhlý požár, kdy nedojde dostatečně rychle k jeho lokalizaci nebo také není dostatečně zajištěno bezpečné shromažďování kontaminované hasební vody.

Možný nepříznivý dopad konkrétního záměru na životní prostředí bude opět třeba pečlivě vyhodnotit, nepřijatelné riziko však pravděpodobně zjištěno nebude, zejména ze tří důvodů :

- při uvažované dopravní nehodě půjde i v nejméně příznivém případě o havárii v rozsahu nehody dvou nákladních automobilů nebo stavebních mechanismů, tedy o rozsah poměrně běžný např. v obvyklém silničním provozu, s úniky škodlivin bez větších problémů zvládnutelnými prostředky hasičských sborů nebo jiných specializovaných zásahových jednotek

- pokud se havárie odehraje již v prostoru dokončeného záměru, půjde o technicky zabezpečené pracoviště, manipulační nebo skladovou plochu, parkoviště či jiný prostor, odkanalizovaný do záchytné jímky s dostatečnou zádržnou kapacitou (navíc patrně, jak je v podobných případech obvyklé, např. přes odlučovače ropných látek a také se signalizací úniku)

- pro provoz zařízení, ale i pro případ havárie na dosud nezabezpečeném staveništi bude k dispozici Havarijní plán s rozpisem operativních a následných opatření pro případ havárie spojené s únikem závadných látek do životního prostředí, a pracovníci budou patřičně proškoleni – důraz bude kladen na okamžité informování složek Integrovaného záchranného systému a sanační zásah (lze předpokládat, že veškeré dekontaminační zásahy se budou odehrávat především přímo v prostoru konkrétní rozvojové plochy)

Komentář a doporučení posuzovatelky :

Rozvojové plochy pro podnikatelskou činnost a infrastrukturu doporučuji akceptovat v předložené podobě – co se týče velikosti i umístění. Přestože tedy nelze, z důvodu absence konkrétních údajů, kvantitativně vyhodnotit budoucí vlivy záměrů na životní prostředí, je právě umístění rozvojových ploch (především obchvatů silnic) možné považovat za určitou záruku nekonfliktnosti zájmů v řešeném území.

Doporučením je klást důraz na pečlivé zvažování budoucích záměrů, resp. vyloučení takových aktivit v navržených plochách, které by zejména v kombinaci mohly přinést nadměrnou zátěž pro okolí. Pozornost je třeba věnovat zejména :

- celkové vyvolané frekvenci těžké nákladní dopravy

- vypouštění emisí do ovzduší a vod ze zařízení, s důrazem na látky zapáchající

- hlučnosti ze stacionárních zdrojů a návrhu protihlukových opatření

- způsobu nakládání se závadnými látkami

- uvažovanému zřizování skladů nebezpečných chemických látek a přípravků a odpadů kategorie „N“

- způsobu zajištění bezpečnosti provozu

Celkové vlivy koncepce na životní prostředí lze stručně zhodnotit jako významně pozitivní s ohledem na možnost rozvoje bydlení a podnikatelské činnosti ve městě Sezemice, zároveň na možnost realizovat obchvaty komunikací procházejících nyní centrem města.

Negativní vlivy  budoucích záměrů v prostoru ploch pro podnikání, sport a rekreaci a další aktivity  a v jejich bezprostředním okolí jsou většinou hodnoceny jako méně významné až nevýznamné.

# 6.	porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení, srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení

V konceptu ÚP jsou navrženy dílčí varianty, které z hlediska ekologického posouzení nemají význam - rozvojová lokalita 3 má navrženo dvojí využití :

| 3a) | Plavební kanál, včetně Z24, Z25 – pro sportovní účely, včetně potřebného zázemí |
| --- | --- |
| 3b) | Rekreační plocha, včetně Z24, Z25 – pro rekreačně-sportovní využití veřejností |

Z hlediska vlivu na životní prostředí není rozdíl ve využití podstatný.

Základní použitou metodou hodnocení koncepce byly expertní odhady na základě podkladových údajů o řešeném území - poskytnutých zpracovatelem návrhu zadání a konceptu územního plánu (MUDRUŇKA 2008, 2009) či získaných z jiných zdrojů.

Zdrojem neurčitosti při hodnocení vlivů posuzované územně plánovací dokumentace byla absence údajů o konkrétní podobě jednotlivých záměrů, což je v této etapě přípravy funkčního využití lokalit pochopitelné a na hodnocení SEA to nemůže mít vliv.

# 7.	Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí

Z výše stanovených vlivů hodnocené koncepce na životní prostředí vyplývají následující opatření, jejichž cílem je eliminovat nepříznivé působení budoucích záměrů v posuzovaných rozvojových plochách :

- konkrétní využití rozvojových ploch pro podnikání (lehkou výrobu) Z15, Z16, Z17 by z hlediska svého charakteru mělo obecně zohledňovat pouze takové aktivity, které by vylučovaly ohrožení životního prostředí a zdraví nad únosnou míru vlivem zejména :

- množství emisí vypouštěných do ovzduší a kanalizace

- hlučnosti ze zařízení

- způsobu nakládání se závadnými látkami

- skladování chemických látek / přípravků a odpadů

- úrovně bezpečnosti provozu

- výrazného nárůstu frekvence dopravy, zejména těžkých nákladních automobilů

- z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny budou uplatněna doporučení a podmínky, které budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na dané využití zájmového území – zejména doporučuji, aby :

- bioplynová stanice (lokalita VX) byla projektována s ohledem na Metodický pokyn MŽP ČR – sekce ochrany klimatu a ovzduší a sekce technické ochrany životního prostředí k podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu; metodický pokyn byl uveřejněn ve Věstníku MŽP z 08-09/2008

- při návrhu podoby golfového hřiště (lokalita Z55) bylo zváženo doplnit území o nové porosty dřevin, a to jak v podobě kompaktních lesních remízků, tak v podobě rozptýlené a liniové zeleně, čímž by se přírodní hodnota řešeného území mohla oproti stávajícímu stavu zvýšit a takto navržený záměr by zásadně nenarušil základní funkce krajiny – tj. ekostabilizační, půdoochrannou a estetickou; a dále aby byla věnována pozornost zajištění dostatku vody pro zavlažování bez ovlivnění podzemních a povrchových vod v území

- součástí stavby obchvatu I/36 budou protihluková opatření vyplývající z projektové přípravy zabezpečující dostatečnou ochranu obyvatel před hlukovou zátěží z dopravy

# 8.	zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení

Pro posuzované území nejsou specifikovány žádné speciální cíle ochrany životního prostředí stanovené na vnitrostátní úrovni.

Obecnější požadavky z tohoto hlediska jsou obvykle zapracovány do regionálních a nadregionálních koncepcí (program NATURA 2000, ÚSES a další koncepce, programy a formy ochrany), s jejichž principy není posuzovaný ÚP v rozporu, případně jsou v něm zapracovány jako limity využití území (MUDRUŇKA 2008).

# 9.	návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní proStředí

Vlivy koncepce na životní prostředí je možné obecně monitorovat dvěma úrovněmi ukazatelů :

- detailní - monitorující pouze vlivy dílčího záměru na rozvojové ploše

- přehledné - monitorující vlivy celého řešeného území, poskytující informace o vývoji stavu životního prostředí v celé dotčené oblasti (ve všech k.ú.)

Stanovit kritéria výběru projektů pro fázi přípravy územně plánovací dokumentace je velice obtížně – konkrétní využití rozvojových ploch není (až na výjimky) známo, není k dispozici dokumentace ani počátečních etap projekce záměrů v lokalitě.

Obecně lze za nevhodné označit záměry, které ve sledovaném území :

- jsou ve zřejmé závažné kolizi s vymezenými chráněnými zájmy

- jsou ve zřejmé závažné kolizi s obecnými principy ochrany přírody a krajiny

- jsou ve zřejmé závažné kolizi s principy ochrany veřejného zdraví

- jsou ve zřejmém rozporu se stanovenými trendy a prioritami využití území

- jsou svými rozměrovými parametry nebo předpokládanými významnými negativními vlivy zcela mimo kontext zájmového území

Ve sporných případech je možné situaci řešit zadáním předběžných studií k dané problematice (hodnocení krajinného rázu, biologické hodnocení lokality, sídelně-historická analýza apod.).

O realizaci či zamítnutí případného kontroverzního projektu lze také rozhodnout na podkladě jeho vlastního hodnocení v procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

# 10. nEtechnické shrnutí výše uvedených údajů

Vyhodnocení vlivů koncepce (územně plánovací dokumentace) na životní prostředí „Územní plán města sezemice“ je zpracováno podle přílohy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a v souladu s § 10i zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Obsahem posuzované koncepce je územní plán města Sezemice - území města a tedy řešené území tvoří 7 katastrálních území – k.ú. Sezemice nad Loučnou, Dražkov nad Labem, Kladina, Lukovna, Počaply nad Loučnou, Velké Koloděje, Veská.

V konceptu územního plánu jsou navrženy dílčí varianty, které z hlediska ekologického posouzení nemají význam; rozvojová lokalita 3 má navrženo dvojí využití – buď pro sportovní využití (plavební kanál) nebo pro rekreačně-sportovní využití veřejností (rekreační plocha).

Hlavními cíli je stanovení rozvojových ploch především pro bytovou výstavbu a řešení infrastruktury. 	Zároveň je navrženo 9 rozvojových ploch, na které je při hodnocení vlivů na životní prostředí soustředěna pozornost, poněvadž zakládají rámec pro umístění záměrů podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a mohou mít vliv na obyvatelstvo a životní prostředí v zájmovém území :

| 1. | Obchvat I/36 |
| --- | --- |
| 2. | Z15, Z16, Z17 – výroba lehká |
| 3a) | Plavební kanál, včetně Z24, Z25 |
| 3b) | Rekreační plocha, včetně Z24, Z25 |
| 4. | Z14 – rozšíření plochy pro sport |
| 5. | Obchvat silnice II. třídy (připojení k I/36) |
| 6. | Obchvat silnice III. třídy |
| 7. | Z55 – golfové hřiště |
| 8 | Z56 – fotovoltaická elektrárna |
| 9. | VX – bioplynová stanice |

V současné době nejsou stanoveny parametry projektovaných záměrů, které budou nebo by na hodnocených plochách mohly být realizovány – vlivy na zdraví a životní prostředí tak lze pouze předběžně odhadnout na základě charakteristiky území a zkušeností z obecného působení jednotlivých typů provozů a technologií. Míra možného ovlivnění provozovanými činnostmi bude záviset především na charakteru a technickém řešení té které plánované aktivity a na dopravním zatížení lokality.

Celkové vlivy koncepce na životní prostředí lze stručně zhodnotit jako významně pozitivní s ohledem na možnost rozvoje bydlení a podnikatelské činnosti ve městě Sezemice, zároveň na možnost realizovat obchvaty komunikací procházejících nyní centrem města.

Negativní vlivy  budoucích záměrů v prostoru ploch pro podnikání, sport a rekreaci a další aktivity  a v jejich bezprostředním okolí jsou většinou hodnoceny jako méně významné až nevýznamné.

Pro monitorování vlivů koncepce na životní prostředí byly navrženy ukazatele dvou úrovní :

- detailní – monitorující pouze vlivy dílčích záměrů na rozvojových plochách

- přehledné – celoplošné, periodicky nebo příležitostně opakované mapování aktuálního stavu (ekologické stability) zájmového území, poskytující informace o vývoji stavu životního prostředí v celé dotčené oblasti

K prevenci, snížení a eliminaci nepříznivých vlivů koncepce byla navržena opatření obecného charakteru na vyloučení takových aktivit v rozvojových plochách pro podnikatelskou činnost a infrastrukturu, které by ohrozily životní prostředí a zdraví obyvatel nad únosnou míru. Konkrétní doporučení a požadavky na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění na dané využití území.

Případné neuplatnění územně plánovací dokumentace v podstatě pouze zachová aktuální stav životního prostředí řešeného území, přičemž ovšem rezignuje na možnost účinné koordinace funkcí, které jsou v území realizovány.

Především nevymístění průtahů komunikací I/36 a II/298 z centra Sezemic je možné považovat za významně negativní faktor, který by i nadále limitoval možnost vyváženého rozvoje města a přispíval k znečištění ovzduší nad míru únosného zatížení (suspendovanými částicemi PM10) i k nadměrné hlukové zátěži.

# Závěr a doporučení

Vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace (koncepce) „Územní plán města Sezemice“ na životní prostředí bylo provedeno v souladu s § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a je částí A „Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území“.

Po vyhodnocení návrhu zadání a konceptu územního plánu města Sezemice doporučuji, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko ke koncepci s podmínkami.

# návrh stanoviska

Krajský úřad Pardubického kraje jako dotčený orgán podle § 10i odst. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhodnocení vlivů územního plánu města Sezemice, vyjádření příslušné obce, dotčených správních úřadů a veřejnosti a výsledků veřejného projednání konceptu řešení územně plánovací dokumentace a návrhu souborného stanoviska vydává podle § 22 písm. e) zákona

souhlasné stanovisko

ke koncepci

„Územní plán města Sezemice“

za těchto podmínek :

- konkrétní využití rozvojových ploch pro podnikání (lehkou výrobu) Z15, Z16, Z17 by z hlediska svého charakteru mělo obecně zohledňovat pouze takové aktivity, které by vylučovaly ohrožení životního prostředí a zdraví nad únosnou míru vlivem zejména :

- množství emisí vypouštěných do ovzduší a kanalizace

- hlučnosti ze zařízení

- způsobu nakládání se závadnými látkami

- skladování chemických látek / přípravků a odpadů

- úrovně bezpečnosti provozu

- výrazného nárůstu frekvence dopravy, zejména těžkých nákladních automobilů

- z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny budou uplatněna doporučení a podmínky, které budou vyplývat z procesu projektové EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na dané využití zájmového území – zejména doporučuji, aby :

- bioplynová stanice (lokalita VX) byla projektována s ohledem na Metodický pokyn MŽP ČR (2008) k podmínkám schvalování bioplynových stanic před uvedením do provozu

- při návrhu podoby golfového hřiště (lokalita Z55) bylo zváženo doplnit území o nové porosty dřevin, a to jak v podobě kompaktních lesních remízků, tak v podobě rozptýlené a liniové zeleně; a dále aby byla věnována pozornost zajištění dostatku vody pro zavlažování bez ovlivnění podzemních a povrchových vod v území

- součástí stavby obchvatu I/36 budou protihluková opatření vyplývající z projektové přípravy zabezpečující dostatečnou ochranu obyvatel před hlukovou zátěží z dopravy

Stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

## Ing. Hejduk Josef

vedoucí odboru

# Použité podklady a literatura

Boháč P., Kolář J. (1996) : Vyšší geomorfologické jednotky České republiky. Geografické názvoslovné seznamy OSN–ČR. - ČÚZK, Praha.

BÚ ČAV (1987) : Regionálně fytogeografické členění ČSR. 1. Vyd. - Academia Praha.

Culek M. et al. (1996) : Biogeografické členění České republiky. - ENIGMA Praha.

Czudek T. (1972) : Geomorfologické členění ČSR. Stud. Geogr. fasc. 23. - Geografický ústav ČSAV Brno.

Demek J. et al. (1987) : Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČSR. - Academia Praha.

Eminger S. - EMPLA spol. s r.o. Hradec Králové (2004) : článek Základy kvantifikace pachového vjemu a praktické využití v ochraně prostředí.

GÚ ČSAV (1992) : Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva. - GÚ ČSAV Brno, FVŽP Praha.

Havránek J. - 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha. (2001) : Veřejná správa 9/2001 (článek Dopravní hluk a zdraví obyvatel, Moderní územní plán základem).

Chytrý M. et al. (2001) : Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR Praha.

Mikyška R. et al. (1972) : Vegetace ČSSR, řada A, sv.2. – Geobotanická mapa ČSSR

1 : 200 000 – 1. České země, list M–33–XXII Jihlava. - Academia Praha.

Quitt E. (1971) : Klimatické oblasti Československa. Stud. Geogr. fasc. 16. - Geografický ústav ČSAV Brno.

Internetové stránky :

www.chmi.cz

www.ceu.cz

www.statnisprava.cz

www.natura2000.cz

www.geoportal.cenia.cz

www.mapy.cz

www.sezemice.cz